- 4 –

ложементе, относительно оси визирования, ослабьте винт крепления корпуса. После ориентации затяните винт. Кабелем видеокамера соединяется с приемником видеоизображения. С приемника видеоизображения видеосигнал подается непосредственно на монитор, регистратор или коммутирующее устройство.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена. Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

6. Правила эксплуатации видеокамеры.

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании. Отсоедините сетевой шнур приемника, видеомонитора, других подключаемых устройств от сети 220В.

Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

Не рекомендуется выключать камеру при температуре ниже - 20(С.

7. Гарантийные обязательства.

ООО "БайтЭрг" гарантирует работу видеокамеры в течение 5 лет с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 5,5 лет от даты производства.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;

- пожар, наводнение, стихийные бедствия;

- аварии в сети питания;

- электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении;

- механические, термические, химические повреждения;

- нарушение правил, изложенных в данном паспорте.

8. Свидетельство о приемке.

Видеокамера МВК-08..1.К ( ______ мм) № _________ соответствует ТУ4372-002-74120406-2008 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска___________		Дата продажи_________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:		ООО "БайтЭрг", Россия, г. Москва.

#### Видеокамера МВК-0811 К / МВК-0831К

ООО "БайтЭрг"		   г. Москва

__________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

Видеокамера МВК – 08..1 К (______мм)

1.Назначение видеокамеры.

Видеокамера черно-белого изображения серии МВК–08ХХ К предназначена для использования в составе систем видеонаблюдения учреждений, квартир и т.п. Исполнение видеокамеры позволяет монтировать ее на улице, без применения гермокожухов и устройств подогрева.

В видеокамере установлен встроенный передатчик, который позволяет передавать видеосигнал и напряжение питания видеокамеры по одному коаксиальному кабелю, на расстояние до 1200 метров. Видеокамера используется только совместно с одноканальным - SI-121RM, четырехканальным - SI-124R или восьмиканальным SI-198R приемником видеоизображения. С использованием одноканальных – SI-121RTP или восьмиканальных - SI-189 приемников, видеосигнал и напряжение питания видеокамеры можно передавать по одному кабелю типа витая пара на расстояние до 600 метров.  Приемники приобретаются отдельно.

В видеокамере применен объектив с фиксированной диафрагмой.

В зависимости от типа примененной матрицы видеокамера может быть: обычная – МВК-0811 К, высокого разрешения – МВК-0831 К.

В комплект видеокамеры входят солнцезащитный козырек, кронштейн, крепеж и инструмент. Кронштейн 400 мм – дополнительно.

2. Технические характеристики

Механические характеристики.

Корпус видеокамеры сделан из металла.

Габариты (без кронштейна):				( 60 х 106 мм.

Вес, не более					450 г.

Эксплуатационные характеристики.

Исполнение						герметичное.

Уровень защиты					IP67.

Диапазон рабочих температур

при непрерывной работе				-50(С ... +50(С.

Электронно-оптические параметры.

Тип ПЗС матрицы.				1/3", Sony Super  HAD.

Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте).

МВК-0811 К					0.02 люкс / F=1.6.

МВК-0831	 К					0.03 люкс / F=1.6.

Разрешающая способность.

МВК-0811 К					420 твл.

МВК-0831 К					580 твл.

Верхний порог яркости				45000 люкс.

- 3 -

Электронный затвор					1/50 - 1/100000 с.

Отношение сигнал/шум				не менее 46 дБ.

Гамма коррекция					0,45.

Выходной сигнал					1В / 75 Ом(CCIR).

Питание:					от приемника изображения

Дистанция передачи сигнал а для видеокамеры МВК-0811К:

SI-124R (кабель РК-75-4-12)				до 1000 м

SI-121RМ и SI-198R (кабель РК-75-4-12)		до 1200 м

SI-121RTP и SI-189 (витая пара ТППэП-10х2х0,5)	до 600 м

Подробнее – см. описание приемника.

Для МВК-0831К дистанция передачи сигнала  уменьшается на 30 %

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

фокусное расстояние,				угол обзора:

2,8 мм				95( (гор.)	76( (верт.);

4,0 мм				68( (гор.)	48( (верт.);

6,0 мм				50( (гор.)	38( (верт.);

8,0 мм				38( (гор.)	29( (верт.);

12,0 мм				25( (гор.)	19( (верт.);

16,0 мм				17( (гор.)	13( (верт.);

25,0 мм				11( (гор.)	  8( (верт.).

3. Комплект поставки

Видеокамера, с кронштейном и козырьком		1 шт.

Шуруп - саморез с пресс - шайбой 4,2х41		2 шт.

Дюбель 8х40					2 шт.

Ключ шестигранный Г - образный			1 шт.

Паспорт 						1 шт.

Упаковочная коробка				1 шт.

4. Устройство и принцип работы видеокамеры.

Видеокамера формирует видеосигнал на микросхеме ПЗС, в стандарте CCIR. Встроенный передатчик, объединяет видеосигнал с питающим напряжением, который передается по кабелю к приемнику. С приемника видеоизображения видеосигнал подается непосредственно на монитор, регистратор или коммутирующее устройство. Питание видеокамеры осуществляется от приемника видеоизображения.

5. Установка камеры.

Видеокамера, с помощью прилагаемых шурупов, закрепляется на несущей поверхности в том месте, откуда необходимо вести наблюдение. При необходимости используйте прилагаемые дюбели. Для ориентации видеокамеры в нужном направлении, с помощью прилагаемого ключа, ослабьте винт крепления ложемента к кронштейну. Направьте видеокамеру в нужном направлении и затяните винт. При необходимости вращения корпуса видеокамеры в